Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov

Logický celok 1 – Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu obrábacieho a nárezového procesu

| Názov logického celku | Názov podčasti logického celku | Minimálne požadované parametre | Doplní potenciálny dodávateľ |
| --- | --- | --- | --- |
| Logický celok 1 (LC1) Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu obrábacieho a nárezového procesu Logický celok 1 Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu obrábacieho a nárezového procesu | Technologický - logický celok 1 | Maximálna plocha pre umiestnenie technologického celku 21,5 m x 5,0m |  |
|  |  | Plnoautomatická systémová kontinuita požadovaných výrobných krokov a operácií: zásobník – automatický transport hliníkového profilu celým technologickým uzlom - opracovanie – nárez – transportný stôl – etiketovanie a výstupná obsluha |  |
|  |  | Zabezpečenie systémovej integrácie a vzájomnej procesnej previazanosti všetkých zariadení v technologickom uzle |  |
|  |  | Plnoautomatické opracovanie Al profilov a ich nárez na základe importovanej dátovej vety |  |
|  |  | Technologický uzol musí vedieť opracovať tyčový profil v minimálnom dĺžkovom rozptyle 1.800mm (a menšie) – 7.500mm(a väčšie) |  |
|  |  | Minimálny prierez vstupného hliníkového profilu 300x150mm (a väčší) |  |
|  |  | Dĺžky hotových dielcov v minimálnom rozptyle 350mm (a menšie) -7.500mm (a väčšie) |  |
|  |  | Integrovaná rozvádzacia skriňa pre všetky zariadenia v technologickom uzle |  |
|  |  | Automatické chladenie rozvádzacej skrine pri teplote nad 35°C |  |
|  |  | Samonosná protihluková kabína pre obrábací a nárezový modul (pre údržbové jednotky) |  |
|  | Zásobník vstupného materiálu - stanica na prísun profilových tyčí so zásobníkom | Vstupný automatický zásobník musí vedieť poňať tyčový profil v minimálnom dĺžkovom rozptyle 1.800mm (a menšie) – 7.500mm(a väčšie) |  |
|  |  | Minimálny počet profilov, ktoré môžu byť uložené do zásobníka 5 kusov |  |
|  |  | Zariadenie pre automatické umiestnenie hliníkového profilu do presne definovanej polohy podľa výkresovej dokumentácie. |  |
|  |  | Zariadenie pre automatické umiestnenie hliníkového profilu do presne definovanej polohy podľa výkresovej dokumentácie - kolaboratívny robot, manipulačné zariadenie, automatický podávač, valčekový úchop (uchádzač uvedie podľa vlastného návrhu, prípustná aj kombinácia, alebo ekvivalent, iná alternatíva) |  |
|  |  | Automatické odosielanie hliníkového profilu do zariadenia na obrábanie |  |
|  | Manipulácia s profilom - transport a vedenie profilov cez technologický uzol | Lineárne vedenie hliníkového profilu smerom po jednej osi |  |
|  |  | Univerzálny plne automatizovaný manipulačný transportný systém profilov do obrábacej a nárezovej pozície, následne na transportný (odkladací) dopravník |  |
|  |  | Poziciovanie profilu s presnosťou minimálne 0,5mm (a menšie) na 1m |  |
|  |  | Minimálna rýchlosť poziciovania 150m/min (a väčšia rýchlosť) |  |
|  | Obrábací modul - časť technologického uzla | Prístupové dvere s priezorom minimálne 1 kus |  |
|  |  | Prístupové dvere opatrené stop systémom |  |
|  |  | Automatický zber pilín a odpadu z opracovania |  |
|  |  | Forma obrábania | Rotujúci kruh s frézovacími vretenami |  |
|  |  |  | Počet frézovacích vretien minimálne 6 |  |
|  |  |  | Otočná os A minimálne 360° |  |
|  |  |  | X-os: posun minimálne 350mm |  |
|  |  |  | Y-os: posun minimálne 450mm |  |
|  |  |  | Z-os: posun minimálne 450mm |  |
|  |  |  | Výkon vretena minimálne 5,0kW |  |
|  |  |  | Uchytenie nástrojov HSK-C40 |  |
|  |  | Automatické ofukovacie zariadenie pre odstránenie čiastočiek z opracovania |  |
|  |  | Automatické chladiace zariadenie pre operácie opracovania hliníkových profilov |  |
|  |  | Automatické mazacie zariadenie pre operácie opracovania hliníkových profilov |  |
|  | Nárezový modul - časť technologického uzla | Prístupové dvere s priezorom minimálne 1 kus |  |
|  |  | Prístupové dvere opatrené stop systémom |  |
|  |  | Minimálne 2 pílové agregáty |  |
|  |  | Automatický zber pilín a odpadu z nárezu |  |
|  |  | Prvý pílový agregát | Rezanie profilov v troch smerov |  |
|  |  |  | Pilový kotúč s priemerom minimálne 600mm |  |
|  |  |  | Výkon kotúča minimálne 5,5kW |  |
|  |  |  | Otočná os C minimálne 360° |  |
|  |  |  | X-os: posun minimálne 400mm |  |
|  |  |  | Y-os: posun minimálne 1.000mm |  |
|  |  |  | Z-os: posun minimálne 700mm |  |
|  |  |  | Prestavenie rezacích osí píly pomocou servomotora |  |
|  |  |  | Servoriadenie rýchlosti posuvu do rezu |  |
|  |  |  | Automatická regulácia otáčok pílového kotúča podľa typu hliníkového profilu |  |
|  |  |  | Automatické oddialenie AL profilu od píly po realizovanom reze |  |
|  |  |  | Uhol natáčania kotúča v minimálnom rozsahu 22,5°(a menší) - 150,0° (a väčší) |  |
|  |  | Druhý pílový agregát | Pilový kotúč s priemerom minimálne 500 mm |  |
|  |  |  | Výkon kotúča minimálne 5,5kW |  |
|  |  |  | Uhol natáčania kotúča v minimálnom rozsahu 45°(a menší) - 135° (a väčší) |  |
|  |  |  | Prestavenie rezacích osí píly pomocou servomotora |  |
|  |  |  | Servoriadenie rýchlosti posuvu do rezu |  |
|  |  |  | Automatická regulácia otáčok pílového kotúča podľa typu hliníkového profilu |  |
|  |  |  | Automatické oddialenie AL profilu od píly po realizovanom reze |  |
|  |  | Dĺžka transportného stola výstupného materiálu minimálne 3500mm |  |
|  |  | Tlač etikiet na opracované profily s minimálnym požadovaným rozsahom tlačených informácií | Forma termo tlač na etiketu |  |
|  |  |  | Názov profilu |  |
|  |  |  | Číslo profilu |  |
|  |  |  | Farba profilu |  |
|  |  |  | Dĺžka profilu |  |
|  |  |  | Označenie profilu v konštrukcii |  |
|  |  |  | Rezné uhly |  |
|  |  |  | Číslo pozície |  |
|  |  |  | Číslo fachu |  |
|  |  |  | Pozícia vo fachu |  |
|  | Systémová integrácia – telematika hardvér | Integrovaný ovládací panel, alebo display pre celý technologický uzol umiestnený na výrobnom zariadení |  |
|  |  | Funkcia Touch Screen monitor |  |
|  |  | Minimálna veľkosť obrazovky „15,0“ colová |  |
|  |  | Minimálne rozlíšenie 1.366 x 768 |  |
|  |  | Minimálne 4 GB DDR RAM |  |
|  |  | Pevný disk minimálne 300 GB |  |
|  |  | Ethernet adaptér minimálne 2 x 10/100/1000 BASE - T |  |
|  |  | Minimálne 3 USB 3,0 porty |  |
|  | Systémová integrácia – telematika - softvér pre kompletnú centralizovanú produkčnú prípravu v LC1 | Transfer dátovej vety z konštrukčného softvéru do riadiaceho systému minimálne podporované formáty | DGX |  |
|  |  |  | NCW |  |
|  |  |  | ECW |  |
|  |  |  | CSV |  |
|  |  |  | XML |  |
|  |  | 3D interaktívny pohľad |  |
|  |  | Optimalizácia voľby nástroja |  |
|  |  | Optimalizácia voľby trasy obrábania |  |
|  |  | Optimalizácia polôh upínania |  |
|  |  | Kontrola kolízií |  |
|  |  | Synchronizácia databázy nástrojov s CNC |  |
|  |  | 3D import |  |
|  | Systémová integrácia – telematika - softvér na digitalizáciu a analýzu dát z LC1 | Sledovania on line vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |
|  |  | Kontrolu vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |
|  |  | Optimalizáciu výrobných - produkčných procesov |  |
|  |  | Údržbová analýza |  |
|  |  | Ukladanie dát pre ďalšie spracovanie a analýzu |  |
|  |  | Vizualizácia prvkov dátovej zostavy |  |
|  |  | API rozhranie pre výmenu dát |  |

Ako predávajúci(dodávateľ) svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok prieskumu trhu, na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

Za predávajúceho:						Za kupujúceho: Cronson, s.r.o.

V .......................... , dňa ............................			V Ludaniciach, dňa ....................................

____________________________________				__________________________________

Meno/á, funkcia a podpis/y štatutára/ov				Ing. Juraj Krajčovič, konateľ spoločnosti

Príloha č. 2 ku zmluve – Technická špecifikácia dodávky tovarov

Logický celok 2 – Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu procesov manipulácie a delenia plechu

| Názov logického celku | Názov podčasti logického celku | Minimálne požadované parametre | Doplní potenciálny dodávateľ |
| --- | --- | --- | --- |
| Logický celok 2 Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu procesov manipulácie a delenia plechu | Technologický - logický celok 2 | Maximálna výška technologického uzla (celku) 3.200mm |  |
|  |  | Maximálna šírka technologického uzla (celku) 2.500mm |  |
|  |  | Maximálna dĺžka technologického uzla (celku) 9.000mm |  |
|  |  | Plnoautomatická systémová kontinuita požadovaných výrobných krokov a operácií: zásobník – automatický transport zvitku na - automatické rovnanie plechu – pozdĺžne delenie - priečne delenie – etiketovanie a výstupná obsluha |  |
|  |  | Zabezpečenie systémovej integrácie a vzájomnej procesnej previazanosti všetkých zariadení v technologickom uzle |  |
|  | Automatický zásobník zvitkov | Minimálny počet zvitkov uložených v automatickom zásobníku 8 kusov |  |
|  |  | Minimálna hmotnosť zvitku uloženého do zásobníka 1800kg (a viac) |  |
|  |  | Minimálny rozptyl šírky zvitku 650mm(a menej) – 1200mm(a viac) |  |
|  |  | Minimálny vonkajší priemer zvitku 800mm(a viac) |  |
|  |  | Maximálny čas výmeny zvitku do polohy rovnania 120 sekúnd |  |
|  |  | Minimálny rozptyl hrúbky plechu, ktorý môže byť spracovaný v technologickom uzle (poznámka dolný koeficient môže byť menší a horný väčší) | Oceľ 0,5 – 0,9mm |  |
|  |  |  | Hliník 0,5 – 1,25mm |  |
|  |  |  | Meď 0,5 – 1,25mm |  |
|  |  |  | Zinok 0,5 – 1,25mm |  |
|  |  |  | Nerezová oceľ 0,5 – 0,6mm |  |
|  |  | Plnoautomatické zavedenie plechu zo zásobníka do vyrovnávačky |  |
|  | Rovnanie plechu | Plnoautomatické nastavenie a vyrovnanie podľa typu plechu |  |
|  | Pozdĺžne delenie | Rýchlosť delenia minimálne 28 metrov/ minútu |  |
|  |  | Minimálny počet deliacich nožov 4 kusy |  |
|  |  | Automatické prestavenie nožov maximálne 30 sekúnd |  |
|  |  | Požadovaná minimálna šírka deleného pásu 65mm (a menšie) |  |
|  |  | Minimálna presnosť delenia 1,0mm/meter (a menej) |  |
|  |  | Minimálny priemer deliacich nožov 180mm |  |
|  | Priečne delenie | Rýchlosť delenia minimálne 14 metrov/ minútu |  |
|  |  | Pevné nastavenie deliaceho noža |  |
|  |  | Parciálne priečne delenie |  |
|  |  | Minimálny priemer deliaceho noža 130mm |  |
|  | Tlačenie etikiet na finálne diely deleného plechu | Forma termo tlač na etiketu |  |
|  |  | Umiestnenie etikiet pomocou vákuového pásu |  |
|  |  | Pritlačenie pomocou raznikovej jednotky |  |
|  |  | Minimálne umiestnenie etikiet v jednom kroku 8 kusov |  |
|  |  | Etiketovania počas výkonu deliacich funkcií |  |
|  | Systémová integrácia – telematika - softvér pre kompletnú centralizovanú produkčnú prípravu v LC2 | Transfer dátovej vety z konštrukčného softvéru do riadiaceho systému |  |
|  |  | Editácia deliaceho programu v grafickom prostredí |  |
|  |  | Plošná optimalizácia deliaceho programu |  |
|  |  | Editácia parciálneho delenia |  |
|  |  | Riadenie dynamického zásobníka zvitkov podľa zvoleného programu bez zásahu obsluhy |  |
|  |  | Automatické nastavenie rovnania |  |
|  | Softvér na digitalizáciu a analýzu dát z LC 2 | Sledovania vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |
|  |  | Kontrola vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |
|  |  | Optimalizácia výrobných - produkčných procesov |  |
|  |  | Údržbová analýza |  |
|  |  | API rozhranie pre výmenu dát |  |

Ako predávajúci(dodávateľ) svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok prieskumu trhu, na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

Za predávajúceho:						Za kupujúceho: Cronson, s.r.o.

V .......................... , dňa ............................			V Ludaniciach, dňa ....................................

____________________________________				__________________________________

Meno/á, funkcia a podpis/y štatutára/ov				Ing. Juraj Krajčovič, konateľ spoločnosti

# Footnotes

Zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP;

V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu;

Zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP;

V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu